## Slide 1: Размещение антенно-мачтовых сооружений связи на территории Санкт-Петербурга
Март 2022

## Slide 2: Получение санитарно-эпидемиологического заключения на размещение базовой станции (Р1)
Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
    XIII. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств
  п. 290. Перед размещением, реконструкцией, техническим перевооружением (модернизацией) радиоэлектронных средств правообладателем радиоэлектронных средств должна разрабатываться проектная документация на условия размещения радиоэлектронного средства (далее - РЭС), на которую должно оформляться санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Санитарным правилам и гигиеническим нормативам (Р1)
  п. 296. Владелец РЭС, осуществляющий эксплуатацию РЭС, обеспечивает проведение производственного контроля ЭМП, предусматривающего проведение инструментальных исследований уровней ЭМП в течение 10 рабочих дней после дня ввода РЭС в эксплуатацию, далее - один раз в три года.
2

## Slide 3
Нормирование ПДУ ЭМП с частотой 300 МГц — 300 ГГц
Допустимые уровни излучения передающих радиотехнических объектов в санитарно-селитебной зоне (неконтролируемое воздействие, для населения) в некоторых странах заметно различаются (большие уровни на более высоких частотах):
Россия, Польша, Беларусь, Казахстан: 10 мкВт/см²
Украина: 100 мкВт/см²
США, Европа (за исключением некоторых стран), Япония, Корея: 200—1000 мкВт/см²
Канада: 130—2000 мкВт/см²
Китай: 10 (40) — 2000 мкВт/см²
3

## Slide 4
Временно допустимый уровень от мобильных радиотелефонов для пользователей в РФ определён, как 100,0 мкВт/см² в соответствии с Разделом 4.1 — Гигиенические требования к подвижным станциям сухопутной радиосвязи СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»
4

## Slide 5
Базовые станции мобильной связи облучают все живое вокруг себя. Строительство каждой новой БС это вред окружающей среде .
Диаграмма направленности излучения антенн базовых станций:
узконаправленная
мощность излучения ограниченная
чем современнее оборудование, тем точнее направленность сигнала
ВАЖНО ЗНАТЬ:
«… Чем выше плотность размещения базовых станций ( в крупных городах базовые станции расположены через 150-200 метров), тем лучше уровень сигнала сети, и ниже излучение Вашего мобильного телефона!»
!
Оборудование мобильной связи, устанавливаемое на объектах,
удовлетворяет требованиям:
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной связи»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»
!
    Факт № 1
    Заблуждение № 1
5
ЗАБЛУЖДЕНИЯ И ФАКТЫ
О МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

## Slide 6
    Заблуждение № 2
Мобильный телефон всегда работает на полную мощность независимо от уровня сигнала.
ВАЖНО ЗНАТЬ:
«… Чем выше плотность размещения базовых станций ( в крупных городах базовые станции расположены через 150-200 метров), тем лучше уровень сигнала сети, и ниже излучение Вашего мобильного телефона!»
!
    Факт № 2
Если сигнал базовой станции слабый, то телефон работает на большей мощности и излучает сильнее!
Если сигнал от базовой станции сильный, то телефон работает на меньшей мощности!
Оборудование мобильной связи, устанавливаемое на объектах,
удовлетворяет требованиям:
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной связи»
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»
!
6
ЗАБЛУЖДЕНИЯ И ФАКТЫ
О МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ